ELETRONICA DE RÁDIO E TV

INSTITUTO UNIVERSAL BRASILEIRO

ALUNO: FRANCISCO ADOMIRAN PINTO BASTOS

N.3.569.610  DATA:01/2000

BASE BIBLICA PARA O PARENDIZADO EM:

PROVERBIOS 3:13-14

Feliz é o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire entendimento; pois melhor é o lucro que ela dá do que o lucro da prata, e a sua renda do que o ouro.

MATERIAL DIDÁTICO NECESSÁRIOS:

- AMPÉRIMETRO

- WATTÍMETRO

(1ª) O que é eletricidade?

É uma forma de energia.

(2ª) O que são fenômenos elétricos?

São todos os fenômenos produzidos pela eletricidade.

(3ª) O que é corrente elétrica?

É o movimento das cargas elétricas através dos condutores.

(4ª) O que é um condutor?

É o nome que se dá a qualquer componente que conduz a corrente elétrica.

(5ª) Qual é a unidade de medida de corrente elétrica?

A unidade de medida de corrente é o AMPÈRE que tem como símbolo a Letra A.

(6ª) Qual é a unidade de medida de cargas elétricas?

Recebe o nome de COULOMB e é simbolizada pela letra C.

(7ª) Defina intensidade de corrente elétrica:

Podemos definir como sendo a quantidade de cargas elétricas que atravessa a secção de um condutor, por segundo.

(8ª) O que você entende por resistência elétrica?

É a propriedade que possuem todos os corpos de oferecer dificuldade a passagem de corrente elétrica.

(9ª) Qual o nome que recebeu a unidade de medida de resistência elétrica?

Recebeu o nome de OHM e é simbolizada pela letra grega Ω (Omega).

(10ª) Do que depende a resistência de um corpo?

Depende de suas propriedades físicas, tais como suas dimensões e o material de que é feito e, também, da temperatura em que o corpo se encontra.

(11ª) O que é um resistor?

É o dispositivo físico que é usado com de aproveitamento de sua resistência.

Figura:

(12ª) Qual o emprego do resistor?

É usado basicamente pra limitar a corrente elétrica.

(13ª) Por que o resistor e tão importante no circuito?

Por que existe, vários componentes importantes como válvulas e transistores, têm certa corrente de trabalho que deve funcionar em determinado limite caso contrario os componentes danificam.

(14ª) Para que é usado o resistor na eletrotécnica?

É usado especificamente pra produzir calor, um exemplo disto é o ferro de solda e o ferro de passar roupa, por isso se fala queimou a resistência de maneira errada o certo é queimou o resistor.

(15ª) O Resistor é construído de que material?

É construído basicamente de níquel-cromo, constantana.

(16ª)  Qual a força fazem as cargas elétricas se moverem e qual é seu nome na eletrônica?

A força que obriga as cargas elétricas a se moverem é chamada de força eletromotriz.

(17ª) Os dispositivos que possuem força eletromotriz são chamados de:

São chamadas de geradores, as pilhas é um exemplo disto, outro exemplo são os dínamos de automóveis, os alternadores das grandes usinas de força.

(18ª) O que é diferença de potencial?

É a força eletromotriz menos a parcela que é usada pela resistência do dispositivo, a mesma é chamada também de tensão elétrica. É também a 3º maior grandeza fundamental da eletricidade.

(19ª) Qual é a unidade de medida de diferença de potencial?

A unidade de medida é o VOLT e é representada pela letra V.

(20ª) Qual é erro mais freqüente falado na linguagem popular sobre tensão elétrica?

O erro é dizer que a corrente elétrica da nossa casa é 110v ou 220V, o correto a tensão elétrica da minha casa é 110V ou 220V, pois a corrente é medida em Ampère e não em Volt.

(21ª) O que é OHM?

É a resistência elétrica de um condutor que, submetido a diferença de potencial de um Volt, é percorrido pela corrente de uma ampère.

(22ª) Quais são as grandezas fundamentais da eletricidade?

A corrente, a tensão e a resistência.

(23ª) Como podemos definir trabalho em relação a potência?

É o produto de uma força pelo deslocamento que ela produz?

(24ª) Como podemos definir energia?

É a capacidade de produzir trabalho.

(25ª) O podemos afirmar sobre a lei de conservação de energia?

A energia nunca é criada pelo homem ela passa de um forma para outra, e sempre conserva sua quantidade ou seja não há perda e nem ganho.

(26ª) O que é potência?

É a energia que pode ser fornecida em unidade de tempo.

(27ª) Qual é a unidade de medida de energia?

É o Joule representado pela letra J.

(28ª) Quais unidades de potencia mais usadas na eletricidade?

São o WATT e o HP (Horse Power) ou cavalo de força, o WATT corresponde ao trabalho (ou energia) de um joule efetuado no tempo de um segundo.

(29ª) Qual é a unidade de medida de Potência?

É o Watt representado pela letra W.

(30ª) Falando sobre as pilhas o que podemos afirmar?

Os físicos estudaram o assunto e descobriram que a força eletromotriz da pilha depende somente da natureza das substâncias que entram em sua formação e não depende das dimensões dos elétrodos.

(31ª) A respeito da capacidade da pilha em trabalho horas, ou seja em ampère hora o que podemos afirmar?

Quanto maior forem as dimensões dos elétrodos, maior será sua capacidade.

(32ª) O que é resistência interna?

Todo gerador, e em particular a pilha, oferece internamente uma dificuldade de passagem das cargas elétricas essa dificuldade é chamada de resistência interna.