Canhão Autoprop. Tipo 1 - Ho-Ni (I, II e III) Japão 2ª Guerra Usando o chassis do tanque Chi-Ha, o Ho-Ni abrigava um canhão de 75 mm (baseado no Schneider francês) em montagem aberta, com escudo. Era um dos poucos com poder de fogo para penetrar a blindagem dos tanques aliados. A fabricação total foi de cerca de 140 veículos, a maioria do modelo I. O modelo II montava um obuseiro de 105 mm e o modelo III um canhão de 75 mm em uma torre fechada. Especificações Modelo: Ho-Ni I Peso: 14,7 ton. Guarnição: 5 homens Comprimento: 5,52 m Largura: 2,33 m Altura: 2,39 m Motor: Mitsubish, V12, a diesel (170 hp) Velocidade Máxima: 38 Km/h (estrada) Alcance: 210 Km (estrada) Armamento: Canhão Tipo 90 de 75 mm Munição: n/d. Blindagem do Casco: 50 mm Blindagem da Superestrutura: n/d.