Introdução

Lixo - “O que não presta e se joga fora. ”.

Esta é a definição encontrada nos dicionários. Mas lixo é muito mais do que

isto. Podemos defini-lo como um dos maiores problemas ecológicos de hoje, um

dos causadores do efeito estufa, destruição do solo, grandes áreas que poderiam ser

utilizadas para construção de casas são usadas como aterros sanitários e outros

problemas.

O campo é o produtor de tudo que é utilizado nas cidades, as cidades

somente transformam e consomem a energia, os materiais e os alimentos

produzidos fora dela.

Mas esta transformação gera resíduos: lixo e esgoto, que são resultados

diretos da alimentação, da fumaça das chaminés de fábricas e do escapamento de

veículos, resíduos industriais, entulho das construções. Esses detritos na maioria

das vezes fica na cidade, poluindo assim a água, o ar e o solo. Não há retorno

destes detritos para o campo. Em que locais este lixo é depositado? Que problemas

ele pode trazer para o meio-ambiente, incluindo os seres-humanos?

Se não existe retorno, alguma coisa deve estar sendo perdida no campo. Os

solos se esgotam, e se não houver a reposição dos elementos químicos

indispensáveis para o desenvolvimento de qualquer tipo de vegetal.

Encontramos um problema: estamos indiretamente fertilizando a cidade, o

que é desnecessário e prejudicial e adquire um caráter de poluição (principalmente

das águas) enquanto esgota-se o solo do campo, local onde seria necessário a

fertilização. Com esta deficiência no solo, aumenta o consumo de fertilizantes

químicos, consumindo assim mais energia e mais matéria-prima.

Uma das alternativas seria reciclar os recursos naturais renováveis, através

da compostagem, enviando para o campo o composto, tornando desnecessária a

fabricação de fertilizantes químicos e sua compra. E com os recursos naturais nãorenováveis,

como os metais, vidros e derivados de petróleo, reciclá-los

industrialmente, voltando às fábricas como matérias-primas.

Outras alternativas são os aterros sanitários e a incineração.

Estes são os assuntos que pretendo abordar neste trabalho.

Composição do lixo

Observe a seguir a composição do lixo de duas cidades distintas, São Paulo

e Caxias do Sul:

Observando a composição do lixo nestas cidades, podemos notar que ela

difere muito pouco, mas vale ressaltar que um dos fatores mais importantes é a

componente econômica. Quando ocorrem variações na economia de um sistema,

seus reflexos são imediatamente percebidos nos locais de disposição e tratamento

de lixo, quando uma economia entra em desaquecimento e as fábricas e o comércio

reduzem suas atividades, com certeza, menores quantidades de lixo são

produzidas, e o inverso também é verdadeiro, muito embora, neste caso, haja uma

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

O LIXO DA CIDADE DE CAXIAS DO SUL (1991)

Restos de comida

Papel e papelão

Plásticos

Metais

Vidros

Madeira

Couro e borracha

Outros (pedras, terra etc.)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

O LIXO DA CIDADE DE SÃO PAULO (1991)

Restos de comida

Papel e papelão

Plásticos

Metais

Vidros

Madeira

Couro e borracha

Outros (pedras, terra etc.)

tendência para estabilização após determinado tempo, ou seja, quando é atingido

certo nível de consumo.

Classificação do lixo

Considerando-se o lixo quanto à sua natureza e estado físico, podemos

classificá-lo da seguinte forma:

Sólido Líquido

Gasoso Pastoso

Natureza ou estado físico

Considerando-se o critério de origem e produção, podemos classificá-lo

como:

Residencial Comercial

Industrial Hospitalar

Especial Outros

Origem e produção

Lixo Residencial, também chamado de lixo domiciliar ou doméstico. Em

geral, é constituído de sobras de alimentos, invólucros, papéis, papelões, plásticos,

vidros trapos, etc. Lixo Comercial é produzido nos estabelecimentos comerciais, como lojas,

lanchonetes, restaurantes, escritórios, hotéis, bancos, etc. Os componentes mais

comuns neste tipo de lixo são: papéis, papelões, plásticos, restos de alimentos,

embalagens de madeira, resíduos de lavagens, sabões, etc. Lixo Industrial é todo e qualquer resíduo resultante das atividades

industriais, estando neste grupo o lixo resultante das construções (entulho). Em

geral, esta classe de resíduo é responsável pela contaminação do solo, ar e recursos

hídricos, devido à forma de coleta e disposição final, que, na maioria dos centros

urbanos, fica a cargo do próprio produtor. É freqüente observar-se o lançamento de

resíduos industriais ao relento e principalmente em rios, lagos, gerando grandes e

dificílimos problemas. Exemplo prático disto são os rios do Estado de São Paulo,

em sua grande maioria contaminados pelo lançamento de resíduos industriais e de

esgotos domésticos, sem nenhum tratamento prévio ou não tratados

adequadamente.

Segundo a SERS/DEAR/CETESB, os resíduos industriais podem ser

classificados em quatro categorias:

Categoria 1 - “Os resíduos considerados perigosos, ou seja, que requer cuidados

especiais quanto à coleta, acondicionamento, transporte e destino final, pois

apresentam substancial periculosidade, real ou potencial, à saúde humana ou aos

organismos vivos e se caracterizam pela letalidade, não degradabilidade e pelos

efeitos acumulativos adversos.”

Categoria 2 - “Os resíduos potencialmente biodegradáveis e/ou combustíveis”.

Categoria 3 - “Os resíduos considerados inertes e incombustíveis”.

Categoria 4 - “Os resíduos constituídos por uma mistura variável e heterogênea de

substâncias que individualmente poderiam ser classificadas nas categorias 2 ou 3”.

Lixo hospitalar: em geral, é dividido em dois tipos, segundo a forma e

geração - resíduos comuns: compreendendo os restos de alimentos, papéis,

invólucros, etc. - resíduos especiais, que são os restos das salas de cirurgia e

curativos e resíduos das áreas de internação e isolamento. Estes últimos também

podem ser denominados lixo sépticos, e seu acondicionamento armazenamento

local, coleta e disposição final exigem atenção especial, devido aos riscos que

podem oferecer. Lixo especial: resíduos em regime de produção passageira, como veículos

abandonados, podas de jardins e praças, mobiliário, animais mortos, descargas

clandestinas, etc. Em geral, as prefeituras e empresas de limpeza pública dispõe de

um serviço de coleta para atender a tais casos. Outros: os resíduos não contidos nos itens anteriores e os provenientes de

sistemas de variação e limpeza de galerias e bocas de lobo, etc.

Formas de destinação do lixo

· Aterro sanitário

O aterro sanitário é um processo utilizado para a disposição de resíduos

sólidos no solo, particularmente lixo domiciliar, que, fundamentado em critérios de

engenharia e normas operacionais específicas, permite uma confinação segura em

termos de controle de poluição ambiental e proteção à saúde pública.

Caracteriza-se este método por:

- evitar a poluição e/ou contaminação ambiental, especialmente das águas

superficiais ou subterrâneas;

- garantir, tanto quanto possível, uma decomposição aeróbia da matéria orgânica,

reduzindo a formação de gases mal cheirosos;

- impedir o surgimento de focos de fogo e fumaça bem como de vetores (moscas,

ratos, urubus, etc.) e

- evitar a atividade social marginal da catação.

O aterro controlado se caracteriza basicamente pelo simples enterramento

do lixo, não se levando em conta os problemas ambientais resultantes da sua

decomposição. Este termo é usado erradamente como sinônimo de aterro sanitário,

muito embora o método elimine os aspectos indesejáveis dos depósitos de lixo a

céu aberto.

Os chamados aterros controlados se originam, na maioria das vezes, da

desativação de lixões.

Os lixões, também chamados de vazadouros, bota-fora, etc., se limitam a

simples depósitos de lixo a céu aberto. Os metais que aí ficam, não voltam à

condição original de componentes da biosfera disponíveis para novos ciclos

biológicos. Viram resíduos que podem ser reutilizados industrialmente, mas

incapazes de se reintegrar à natureza. O efeito estufa deriva dessa impossibilidade

de reciclar o excesso de carbono que é introduzido na biosfera a partir de materiais

soterrados.

Além dos inconvenientes de ordem estética, os problemas ambientais

decorrentes da disposição do lixo referem-se prioritariamente à poluição e/ou

contaminação das águas superficiais e subterrâneas.

A constante lixiviação do lixo pelas águas de chuva, assim como a sua

decomposição resultam na formação de um líquido de cor acentuada e odor

desagradável, de elevado potencial poluidor, comumente denominado chorume ou sumeiro. Este líquido é basicamente formado por:

- umidade natural do lixo;

- água de chuva;

- água de constituição de determinados componentes do lixo, liberada na sua

decomposição;

- água gerada no processo de decomposição biológica;

- substâncias orgânicas e inorgânicas solúveis, naturalmente presentes no lixo; e

- substâncias orgânicas solubilizadas pela ação de microrganismos no processo de

decomposição.

Caracteriza-se, desta forma, o chorume por um elevado teor de matéria

orgânica biodegradável, representando uma demanda potencial de oxigênio,

quando encaminhado para cursos d´água. A redução dos teores de oxigênio

dissolvido poderá atingir níveis incompatíveis com a sobrevivência de organismos

aquáticos.

Ainda sob o ponto de vista ambiental, o chorume caracteriza-se como fonte

potencial de microrganismos patogênicos, comumente presentes no lixo

domiciliar.

A lixiviação do lixo pelas águas de chuva contribui de forma significativa

para o enriquecimento do chorume em substâncias químicas nocivas,

eventualmente presentes no lixo (metais pesados, tóxicos, etc.).

· Compostagem

Composto é o produto homogêneo obtido por um processo biológico, pelo

qual a matéria orgânica existente nos resíduos é convertida em outra, mais estável,

pela ação de microrganismos normalmente já presentes nos próprios resíduos.

A decomposição da parte orgânica, resultante da atividade dos

microrganismos, consiste, principalmente na transformação dos complexos

orgânicos existentes no lixo em outras substâncias mais simples.

Durante este processo são liberados vários gases, entre eles o CH4, CO2,

H2S e outros.

Estes gases podem ser aproveitados como fonte de energia, bastando apenas

colocar matéria orgânica, que é chamado neste caso de biomassa, no biodigestor,

que nada mais é do que um recipiente grande fechado, e esperar a ação dos

microorganismos, que irão liberar os gases acima citados. A mistura destes gases é

conhecida como biogás.

A compostagem dos restos agrícolas provavelmente é tão antiga quanto o

preparo do solo para cultura. Originalmente, os processos utilizados eram

rudimentares, baseados na formação de montes que eram revirados

ocasionalmente. Ainda hoje são empregados estes processos em pequenas

propriedades agrícolas.

O aumento da fertilidade dos solos era baseado exclusivamente na

utilização de matéria orgânica, inclusive composto, até meados do século passado,

Produção do Biogás

decomposição em biodigestor

Combustível

Biogás

Fertilizante

Resíduo

Biomassa

quando o conhecimento dos resultados obtidos através de pesquisas agrícolas, o

desenvolvimento dado à tecnologia de aplicação e o conseqüente incremento de

produção levaram ao emprego de adubos minerais, em detrimento da utilização

dos adubos orgânicos.

Observações cuidadosas posteriores permitiram constatar que só a adubação

mineral não era suficiente para elevar o índice de fertilidade do solo agrícola, o

que justificou o retorno ao uso de adubos orgânicos, voltando, portanto, a

compostagem a ser estudada como ciência, estimulando assim a implantação de

novas usinas.

No início da década de vinte, começaram a aparecer processos

especialmente desenvolvidos para o tratamento biológico controlado dos resíduos

sólidos. Como resultado de uma série de experimentações, Sir Albert Howard

desenvolveu em Indore, Índia, um sistema de produção de composto contendo as

características desejadas.

A partir desta época, foram sendo desenvolvidos diversos sistemas; alguns,

inclusive, foram patenteados. O objetivo desta tecnologia era mecanizar o processo

o máximo possível para reduzir a mão-de-obra empregada que, no processo Indore,

era muito grande.

A compostagem do lixo domiciliar pode ser efetuada por dois métodos

distintos: o natural e o acelerado.

O primeiro é mais simples e recomendado para pequenas comunidades,

aquelas cujas populações vão até 100.000 habitantes. Por apresentar um aspecto

adverso, devido a presença de lixo no pátio, é necessário que a usina seja

localizada a uma apreciável distância de áreas habitadas.

O segundo método - o acelerado - exige a construção de uma usina

equipada com recursos mecânicos para que se otimize a atividade biológica dos

microorganismos. Neste método, não há contato humano direto.

Os principais fatores que influem na compostagem de lixo domiciliar são:

temperatura, umidade, aeração, relação carbono: nitrogênio e agitação.

· Incineração

Incineração é um processo de combustão controlada para transformar

resíduos sólidos, líquidos e gases combustíveis em dióxido de carbono, outros

gases e água, reduzindo significativamente o volume e pesos iniciais.

Da incineração do lixo resulta um residual sólido constituído basicamente

de materiais incombustíveis que deverão ser dispostos em aterros sanitários ou

reciclados.

As cidades utilizam o processo e incineração ao terem esgotadas as

possibilidades de emprego das outras soluções sanitárias tradicionais de destinação

de lixo, tais como: aterro e compostagem. A incineração é um processo bastante

caro, tanto pelo aspecto de investimento a ser feito, como pelo de sua operação e

manutenção.

Os incineradores possuem a vantagem de poderem ser localizados em

qualquer ponto, desde que bem projetados e operados. Não exigem grandes áreas,

dão destino da forma mais segura, do ponto de vista sanitário, permitem uma

destruição total de documentos que possam criar problemas sociais, morais, de

segurança ou econômicos, inclusive de dinheiro tirado de circulação. Os

incineradores de grande porte permitem o aproveitamento da energia sob a forma

de vapor, água quente e eletricidade, quando construídos para esse fim.

A primeira instalação de que se tem conhecimento para o fim específico de

resíduos sólidos é a de Nothinghan, na Inglaterra, posta em operação em 1874,

portanto há mais de um século. É interessante observar que em 1920, já existiam

mais de duzentas instalações de incineração de lixo na Inglaterra.

Em 1900, em Belém do Pará foi instalado um incinerador cujas operações

foram encerradas no segundo semestre de 1978.

Em São Paulo, o primeiro incinerador entrou em operação em 1913, tendo

sido desativado em 1949 e demolido em 1953. A capacidade nominal era de 40

toneladas de lixo por dia, dispondo de caldeira cujo vapor acionava um alternador,

ventiladores para injeção de ar primária sob as grelhas e exaustor de gases para a

tiragem forçada através da chaminé. Por ser impraticável a sua ligação à rede

distribuidora o alternador só operou no primeiro dia, em conseqüência, as

máquinas a vapor foram substituídas por motores elétricos alimentados pela rede

distribuidora.

Atualmente existem em operação três incineradores municipais de lixo em

São Paulo.

Além desses incineradores para a queima de lixo coletado pelo município,

existem no Brasil diversas unidades de menor porte instaladas em hospitais,

indústrias e aeroportos.

Devido ao seu elevado custo, no Brasil, os incineradores atendem somente a

destruição dos lixos que representam riscos à saúde, segurança e bem estar social.

O lixo brasileiro contém um teor elevado de matéria orgânica, portanto com

elevador teor de umidade e com abaixo poder calorífico inferior, o que torna difícil

o seu uso como combustível para produção de energia. Reciclagem: a reutilização do lixo

Como já foi explicado em itens anteriores, o lixo orgânico pode ser

aproveitado para produção do biogás. Mas e o restante do lixo? Pode ser

reaproveitado, num processo que chamados de reciclagem.

A reciclagem é uma série de processos industriais que permitem a separação

e transformação dos resíduos sólidos do lixo urbano.

A necessidade de poupar e preservar os recursos naturais não renováveis

vem motivando cada vez mais o aproveitamento de resíduos, visto que crescem

exponencialmente a população e o consumo, o que não acontece com as reservas

naturais.

Algumas cidades adotaram o sistema de coleta de lixo seletiva, onde o

cidadão separa na sua casa os tipos de materiais, basicamente em plásticos, vidros,

restos de alimentos. Nas ruas destas cidades também é adotado este sistema, com

cestas de lixo coloridas, uma para cada tipo de lixo. Este é levado para as Usinas

de Reciclagem onde irá haver a transformação do lixo em novo material.

Em outras cidades o lixo é coletado diariamente nas residências e áreas

comerciais e levado para Usinas de Tratamento, onde passa por triagens manuais,

mecânicas e físicas, promovendo a separação da parte orgânica, que resultará no

composto orgânico; e da parte inorgânica, que são os materiais passíveis de

reaproveitamento com destino para as indústrias.

n Tipos de Lixo Recicláveis

Teoricamente todo o lixo produzido domesticamente poderia ser reutilizado

ou reciclado, mas alguns produtos devem ficar fora do processo por questões de

segurança ou dificuldade de manuseio. O lixo residencial (ou de escritórios) deve

ser separado em seis grandes grupos.

Grupo 1

Papéis: jornais, revistas, embalagens, papelão (exceto papel de fax e

carbono). Alguns envelopes têm uma janelinha de plástico para o endereço, que

deve ser retirado.

Grupo 2

Plásticos de qualquer tipo (nem todos são recicláveis, mas eles serão

separados nos centros de triagem ou usinas de reciclagem).

Grupo 3

Metais como latas de alimentos em geral, fios de cobre, arames, peças de

automóveis de ferro, latinhas de alumínio de cerveja ou refrigerante.

Grupo 4

Vidros em geral como copos, frascos, embalagens e garrafas (exceto vidros

de janela e lâmpadas).

Para reciclagem, os vidros em geral são separados mais tarde em três cores

básicas: marrom, verde e branco, mas este processo na maioria das vezes é feito na

própria empresa que os vai reciclar.

Grupo 5

Produtos químicos, materiais infectados, pilhas, tintas, inseticidas,

mercúrio, papel sujo, chapas fotográficas, lâmpadas e outros podem ser reciclados,

mas requerem coleta e tratamento especializado.

Grupo 6

Lixo orgânico. Restos orgânicos como casca de frutas, restos de legumes,

restos de comida e restos de jardins podem ser transformados em adubo quando

misturados com terra, água e expostos ao sol.

Conclusão

É importante a conscientização da população, dos governos, das instituições

públicas e privadas, enfim, de toda a sociedade da necessidade da correta

destinação do lixo para melhoria da qualidade de vida e do meio ambiente.

Algumas atitudes deveriam ser tomadas em casa, na escola, como princípio

básico da educação, como por exemplo, a separação de lixo orgânico, metais e

plásticos, para estabilidade desta consciência.

Poderia ser encaminhado ao prefeito um projeto para a coleta seletiva do

lixo em nossa cidade, e a criação de uma Usina de Reciclagem.

Com este projeto de reciclagem, seria minimizada a exploração de recursos

naturais, diminuindo o impacto ambiental dos processos de consumo.

Bibliografia

Unibanco Ecologia - Coleta seletiva de lixo

Nova Enciclopédia Brasileira de Consultas e Pesquisas - Novo Brasil Editora

LTDA - 1980 - pág. 917

Tratamento de Resíduos Sólidos (Compêndio de Publicações) - Universidade de

Caxias do Sul - 1991 - pág. 206

Revista ISTOÉ, fev. 94

Revista Fogo, s/n.º , págs. 33, 34, 35, 47

Limpeza pública - MINTER/CNDU CETESB - 1979 - Governo do Estado de São

Paulo - págs. 71, 72, 83, 84, 96, 97

Intercâmbio, Rio de Janeiro - 1992 - pág. 49

Projeto Phoenix - Pesquisa de Resíduos Sólidos em Campinas - Prefeitura

Municipal de Campinas - Capítulo I

Química na abordagem do cotidiano - Vol. 2. Tito M. Perezzo e Eduardo L. do

Canto - Editora Moderna

Química orgânica - João Usberco e Edgard Salvador - Editora Saraiva