1

UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA

UNOESC - CAMPUS DE VIDEIRA

MOTORES DE COMBUSTÃO

INTERNA

Alunos: André Luiz Caregnato

Marco Aurélio Farias

Ricardo Zarpellon

Rodrigo Marcon

Thales Rodrigo Baldo

Videira - SC

1997

Universidade do Oeste de Santa Catarina

ETAVI - Escola Técnica de Videira

Curso: Primeira Série - Segundo Grau

IV - Mostra Científica

2

MOTORES DE COMBUSTÃO

INTERNA

Alunos: André Luiz Caregnato

Marco Aurélio Farias

Ricardo Zarpellon

Rodrigo Marcon

Thales Rodrigo Baldo

Videira - SC

1997 SUMÁRIO

3

1. Introdução..........................................................04

2. Objetivos............................................................05

2.1 Objetivo Geral........................................05

2.2 Objetivo Específico.................................05

3. Problema de Pesquisa..........................................06

4. Justificativa.........................................................07

5. Fundamentação Teórica......................................08 a 13

6. Metodologia........................................................14

7. Cronograma.........................................................15

8. Anexos................................................................16

9. Conclusão............................................................17

10. Bibliografia........................................................18

4

1. Introdução

Sob condições normais de operação e com o cuidado adequado, um

motor de combustão interna proporcionará desempenho satisfatório durante

milhares de quilômetros ou horas de serviço. Porém, como em qualquer outro

mecanismo, o funcionamento acarreta o desgaste das partes móveis e sujeitas

ao atrito. Com o tempo, há uma queda gradativa no desempenho do motor, a

ponto de tornar-se impraticável ou antieconômico operar a unidade.

O proprietário do veículo começa a perceber isto quando se vê obrigado

a adicionar, com freqüência, óleo no cárter. Em geral, associa-se um alto

consumo de óleo com a necessidade de trocar os anéis de pistão. Muitas vezes,

isto é de fato necessário. Porém, existem muitas outras circunstâncias que

podem causar consumo excessivo de óleo. Para encontrar e remover a causa

real desse consumo excessivo, o mecânico precisa conhecer essas causas e

saber como determiná-las. É possível economizar tempo e dinheiro seguindose

um sistema planificado de diagnósticos. Freqüentemente pode-se

determinar e corrigir a causa sem que seja necessário desmontar

completamente o motor.

5

2. OBJETIVOS

2.1. GERAL

Nosso objetivo é mostrar para as pessoas o funcionamento completo dos

motores 2T, 4T.

2.2. ESPECÍFICO

1. Explicar o funcionamento básico de um motor.

2. Explicar o porque das misturas de óleo e gasolina do motor dois

tempos.

3. Explicar a diferença dos motores com injeção eletrônica e com

carburador

4. Explicar o motor a diesel

5. Mostrar as partes internas do motor.

6. Esclarecer dúvidas.

6

3. PROBLEMA DE PESQUISA

Teve-se dificuldade no início para entender o funcionamento básico de

um motor de combustão interna e algumas de suas peças principais.

Teve-se também problemas bibliográficos, com escassez de livros sobre

motores de combustão interna, dificultando o entendimento deste campo de

trabalho.

7

4. JUSTIFICATIVA

Faremos este trabalho pois todas as pessoas precisam conhecer o

funcionamento básico de um motor, pois ele está presente no nosso dia-a-dia,

e também porque o motor é muito utilizado. Hoje em dia a maioria dos

produtos eletrônicos funcionam movidos por motores, os carros e todos os

outros tipos de automotores são movidos na maioria por motores de

combustão interna. Com o presente trabalho, mostraremos para as pessoas as

peças básicas de um motor de combustão interna e como ele funciona, pois a

maioria das pessoas sabe o que é e para que serve um motor mas não sabe

como ele funciona.

8

5. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Motor de Combustão Interna : Aparelho capaz de transformar

diretamente energia térmica em energia mecânica.

Nos motores de combustão interna, a transformação de energia calorífera

resultante da queima ou da explosão de uma mistura de ar - combustível é feita

no interior de um dos órgãos da maquina, a câmara de explosão. Podem ser a

gás, a gasolina, a álcool, a diesel, a metanol, a benzina, etc. Desses todos, os

mais usados são os a gasolina, álcool e diesel.

Os motores de combustão interna são baseados no princípio de que os

gases se expandem quando aquecidos. Controlando-se essa expansão dos

gases, pode-se obter pressão, a qual será utilizada para movimentar algum

órgão da maquina, tendo-se assim a transformação da energia calorífera do

combustível em energia mecânica no órgão motor da maquina.

Há motores a combustão interna capazes de trabalhar com combustíveis

líquidos voláteis diversos: gasolina, querosene, bensol, e com gases como:

butano e propano.

Os de combustão interna, são usados numa quantidade imensa de

serviço. Assim, os motores a gasolina tem como característica principal baixo

peso pôr potência, a capacidade de fornecer acelerações rápidas e trabalhar

com altas velocidades.

Os motores diesel são usados na propulsão de navios, locomotivas,

tratores, grandes caminhões, automóveis, ônibus, lanchas e outros tipos de

embarcações ; enfim na propulsão de veículos pesados.

9

PISTÃO

Peça de forma cilíndrica, oca, geralmente de liga de alumínio ou ferro

fundido, fechada na parte superior e aberta na parte inferior, adaptando-se

perfeitamente ao diâmetro do cilindro ou camisa do motor, podendo

movimentar-se alternadamente ao longo do eixo. O pistão transmite a força

devido à pressão dos gases em expansão, através do pino do pistão e da biela,

para o virabrequim. O pistão serve de suporte e guia para os anéis.

A - Cabeça - parte superior do pistão, situada acima da saia, onde estão

localizadas todas ou quase todas as canaletas para anéis.

A1 - Topo - superfície superior da cabeça, contra a qual os gases de

combustão exercem pressão. Podem ser côncavo, convexo, possuir rebaixos

para válvulas, câmaras de combustão, etc.

A2 - Zona de Anéis - parte da cabeça, onde estão localizadas as

canaletas para os anéis.

A3 - Zona de Fogo - parte da zona dos anéis compreendida entre o topo

e a primeira canaleta. Nesta zona poderão existir sulco ou sulcos de barreira

térmica e ressaltos ou rachaduras para a redução do atrito com a parede do

cilindro.

A4 - Canaletas para anéis de compressão - Canaletas situadas ao longo

da circunferência do pistão, na parte superior na zona dos anéis.

A5 - Canaletas para anel de óleo - Canaletas ao longo da

circunferência do pistão, na parte mais baixa na zona dos anéis e em alguns

casos também na saia do pistão. São geralmente mais largas do que para anéis

de compressão e tem orifícios ou fendas no fundo para passagem de óleo

lubrificante.

10

MOTORES DE QUATRO TEMPOS E DOIS TEMPOS

Os carros utilizam, em maior parte, o motor cíclico de 4t. No tempo de

admissão, o pistão desce e absorve uma mistura de ar e combustível, através

da válvula de admissão. Na compressão, ambas as válvulas ficam fechadas, e a

mistura fica comprimida. Quando o pistão se aproxima do topo da câmara, a

faísca da vela incendeia a mistura, que impede o pistão e faz girar o eixo de

manivela.

A válvula de exaustão abre-se no quarto tempo ( tempo de escape ), e os

gases queimados são expulsos, deixando o cilindro livre para a admissão do

ciclo seguinte. (anexo 1)

Nos motores dois tempos mistura-se óleo 2T com o combustível para

que o motor seja lubrificado, pois não possui cárter. Seu ciclo é feito por

admissão e explosão. No tempo de admissão admite ar e combustível e no

tempo de explosão, ocorre explosão por faísca elétrica, os gases saem por um

orifício localizado na camisa do motor e o pistão desce para a admissão do

novo ciclo. (anexo 2)

MOTOR A DIESEL

É o motor a combustão interna no qual o ar que vai fornecer o oxigênio

para a queima do combustível é comprimido dentro do cilindro da máquina até

um ponto tal, que a sua temperatura suficiente para fazer queimar

espontaneamente o combustível injetado pelo bico injetor.

Princípio de funcionamento: Em linhas gerais, o motor diesel funciona de

maneira semelhante ao motor de explosão. No primeiro tempo o ar é aspirado,

11

passando pela válvula de aspiração que está aberta entrando no cilindro. No

segundo tempo, tendo fechado a válvula de aspiração, o ar, comprimido dentro

do cilindro até a uma pressão de cerca de 500 psis, atinge temperatura da

ordem de 649° C. Próximo do PMS, é injetado óleo combustível no cilindro.

Este óleo, misturando-se com o ar altamente aquecido entra em ignição e a

expansão dos gases resultantes força o êmbolo a realizar o terceiro tempo do

ciclo, a expansão. Pouco antes de o êmbolo atingir o PMI, a válvula de

descarga abre e os gases começam a ser descarregados do interior do cilindro.

Antes de o êmbolo atingir o PMS, a válvula de aspiração abre e o ar que entra

no cilindro faz aquilo que em linguagem técnica se chama lavagem do

cilindro, expulsando quase a totalidade dos gases de descarga que ainda

permaneciam no interior do motor. Ao atingir o PMS e fechando-se a válvula

de descarga, inicia-se nova aspiração e, portanto, novo ciclo.

O motor que trabalha da maneira acima é de quatro tempos. Há motores

que trabalham a dois tempos.

CARBURADOR

Em qualquer motor de combustão interna, como os que são usados para

propulsionar automóveis, caminhões e embarcações, o combustível líquido

precisa ser misturado com quantidade certa de ar para poder formar a mistura

combustível capaz de ser queimada dentro do cilindro do motor.

Uma forma de misturar o ar e o combustível é fazer com que os

cilindros aspirem ar puro no ciclo de sucção e injetar depois o combustível

dentro do cilindro - seja através das aberturas de admissão, seja pôr meio de

injetor. Isto é feito nos motores diesel, nos motores a injeção de combustível e

nos motores de corrida.

12

Maneira mais simples é usar um carburador, que nada mais é do que um

aparelho que serve para misturar com precisão determinada quantidade de

combustível com determinada quantidade de ar. Os motores a gasolina só

queimam misturas de ar/gasolina compreendida entre 12 - 15 partes de ar e

uma parte de combustível, de modo que o carburador é obrigado a medir a

mistura com extrema precisão. O carburador é montado do lado de fora do

motor e a mistura de ar/combustível é levada aos cilindros, no tempo de

aspiração, através das múltiplas passagens do cano de admissão. Os

carburadores vêm desempenhando este papel há mais de 60 anos.

INJEÇÃO ELETRÔNICA

O sistema de injeção eletrônica de combustível proporciona maior

eficiência aos motores, desenvolvendo máxima potência e torque.

Aproveita melhor a energia térmica do motor, economiza combustível e

conseqüentemente, diminui a emissão de gases poluentes na atmosfera.

FUNCIONAMENTO BÁSICO DA INJEÇÃO DE

COMBUSTÍVEL

Qualquer que seja o sistema de injeção eletrônica de combustível é este

comandado ou controlado pôr uma unidade eletrônica”, a qual chamamos de

Módulo de Controle Eletrônico ( ECM ).

O ECM é o “cérebro” do sistema, ele comanda a injeção de combustível

na quantidade ideal da mistura ar/combustível para cada situação ou condição.

13

O motor ainda frio, desenvolve uma boa potência sem prejudicar a

dirigibilidade do veículo; é preciso que a mistura ar/combustível seja

enriquecida.

Quanto mais aberta a borboleta de aceleração, maior será a rotação do

motor. Quanto maior o aumento da rotação do motor, maior será a quantidade

de ar/combustível admitida pelo motor. Esses controles são feitos

automaticamente pelo computador, o ECM.

MISTURA DE ÓLEO E GASOLINA NO MOTOR 2T

A mistura de óleo junto com a gasolina no motor dois tempos é

necessária pois o motor não tem cárter, ou seja, depósito de óleo localizado na

parte inferior do motor, que serve para lubrifica-lo.

14

6. METODOLOGIA

- Visitas a Retífica de motores De Marco;

- Pesquisas bibliográficas;

- Visita a Auto Mecânica Geral;

- Visita a Joferma;

- Visita a Auto Mecânica Araújo;

- Visita a Videcar;

- Visita a Auto Mecânica 10 de Março;

- Visita a Mecânica Coltrin;

- Visita a Retífica Sul Catarinense.

15

7. CRONOGRAMA

Ativi. Quinz. 2º quin. março 1º quin. abril 2º quin. junho

Visita a De Marco X

Pesquisa

Bibliográfica

X

Elaboração do

Anteprojeto

X

Pesquisa de

Campo

X

Visita a Retífica

Sul Catarinense

X

Elaboração do

Projeto

X

16

8. ANEXOS

Anexo 1:

Admissão Compressão Explosão Descarga

Anexo 2:

Admissão Explosão Novo Ciclo

17

9. CONCLUSÃO

Conclui-se que os motores são muito importantes para a vida das

pessoas, pois elas convivem diariamente com carros, caminhões, motos e

outros veículos automotores, os quais são movidos por motores de combustão

interna. Para que esses motores funcionem perfeitamente, suas peças precisam

estar alinhadas milimetricamente, pois o motor é formado por um conjunto de

peças, as quais são igualmente importantes para o seu funcionamento perfeito

e completo.

18

10. BIBLIOGRAFIA

OCTÁVIO, Geraldo. Enciclopédia Profissional vol. 1.

OCTÁVIO, Geraldo. Enciclopédia Profissional vol. 2.

COFAP. Manual de serviços para mecânicos. 5 ed., Santo André -

São Paulo.

Enciclopédia Mirador Internacional.

Enciclopédia Britânica do Brasil Publicações LTDA.

São Paulo - Rio de Janeiro. 1976.