O petróleo é apenas uma fonte de energia?

Para perfurar um

poço, é preciso uma torre

que sustente um motor.

Este deve fazer girar

tubos concêntricos com

uma broca na extremidade.

O tubo central leva água

até a parte mais profunda

do poço para arrastar a

terra erodida pela broca.

O lodo formado sobe para

a superfície pelo tubo

exterior.

O petróleo é composto de hidrocarbonetos em seus três

estados. Contém também pequenas quantidades de compostos de

enxofre, oxigênio, nitrogênio. Na Antiguidade, era usado para

fins medicinais ou para lubrificação e era conhecido com os

nomes de óleo de pedra, óleo mineral e óleo de nafta.

Atribuíam-se ao petróleo propriedades laxantes, cicatrizantes

e anti-sépticas. Era considerado eficaz também no tratamento

da surdez e na cura de tosse, bronquite, congestão pulmonar,

gota, reumatismo e mau-olhado. Na Bíblia, o petróleo é usado

para calafetar a Arca de Noé. O betume, uma forma pastosa de

petróleo encontrada a céu aberto, teria sido o

cimentoaplicadona construção da Torre de Babel. Hoje extraemse

do petróleo centenas de produtos químicos e farmacêuticos.

O petróleo ainda é a principal fonte de energia no

mundo. Sua extração conheceu uma progressão ininterrupta, ou

quase, durante mais de um século. Iniciada em 1859 na

Pensilvânia, a produção ainda era modesta em 1900; as

vésperas da II guerra mundial (1920)era relativamente

pequena, mas teve um grande crescimento logo seguida a ela

principalmente entre 1960 e 1973, 47% do consumo energético

mundial.

No Brasil, o primeiro poço produtor foi aberto em 1939,

em Lobato, próximo de Salvador. A prospecção e a produção

foram intensificadas após as crises dos anos 70, com uma

produção qu, desde 1985, tem oscilado ao redor de 50% das

necessidades nacionais de consumo.

Indústria do Petróleo

Petrobrás Petróleo Brasileiro S.A.,sociedade anônima

criada em 03 de outubro de 1953 com a edição da Lei 2.004,

que instituiu o monopólio estatal para a pesquisa da lavra,

refino etransporte de petróleo e derivados, bem como gases

raros de qualquer natureza. É uma sociedade por ações, de

economia mista, com predominância obrigatória de capital

subscrito pelo governo da União. Em 1963, o monopólio foi

ampliado, passando a abranger igualmente as atividades de

importação e exportação de petróleo bruto e seus derivados.

Por ocasião de sua criação, a Petrobrás recebeu do

Conselho Nacional do Petróleo (CNP) um patrimônio composto

pelo acervo da Comissão de Industrialização do Xisto

Betuminoso; uma refinaria pronta e em operação, e outra em

fase de construção; uma fábrica de fertilizantes em fase de

montagem; 22 petroleiros, com capacidade para 227 mil

toneladas de carga, e as instalações dos campos de petróleo

do Recôncavo baiano e sua produção, correspondesnte ao total

do país, da ordem de 2.700 barris diários, provenientes de

Candeias, Dom João, Água Grande e Itaparica, que nessa época

se encontravam em fase inicial de desenvolvimento.

Desde então, a empresa diversificou suas atividades,

formou quadro técnicos com profissionais especializados,

absorveu e gerou tecnologia e capacitou-se para competir nos

mais sofisticados mercados do mundo.

Na década de 80, utilizando tecnologia de vanguarda para

a exploração de petróleo em águas profundas e para sistemas

de produção flutuante, a Petrobrás passou a obter sucessivos

recordes mundiais de exploração submarina, sendo que o

recorde de 1988 era representado por um poço instalado e em

produçãoa 492 metros de profundidade, no Campo de Marimbá, na

bacia de Campos (RJ). Também em Campos, em águas que vão de

200 a 2 mil metros de profundidade, a Petrobrás descobriu os

primeiros campos gigantes brasileiros, que fizeram os

especialistas preverem a duplicação das reservas do país na época.

A Petrobrás possuia, em 1988, dez refinarias e uma

fábrica de asfalto, com capacidae para processar 1,4 milhões

de barris diários. Como o consumo nacional de petróleo

oscilava em torno de 1 milhão de barris diários, o resto

excedente exportado.

Como as grandes empresas internacionais de petróleo, a

Petrobrás também diversificou suas atividades, desde a sua

criação. A petroquímica foi um exemplo disso. Em 1969, era

importada grande quantidade de produtos petroquímicos. A

incipiente indústria então existente no Brasil estava sobre o

predomínio do capital extrangeiro. Era praticamente

impossível, para iniciativa nacional, financiar sozinha o

desenvolvimento do setor. Assim, o governo determinou à Petrobrás que, associada a empresas brasileiras e a

multinacionais, buscasse garantir o formecimento de matériasprimas

petroquímicas e preços estáveis e competitivos. Na área de fertilizantes, o Nrasil importava a totalidade dos

fertilizantes nitrogendos produzidos a partir do petróleo e

do gás natural. A Petrobrás passou a desenvolver essas

atividades, tendo sido criada a Petrofértil, e o Brasil

praticamente deixou de importar nitogenados.

Distribuição das reservas de petróleo conhecidas

(em milhões de toneladas), 1995

1. Origem

Os restos de matéria orgânica, bactérias, produtos

nitrogenados e sulfurados no petróleo indicam que ele é o

resultado de uma transformação da matéria orgânica acumulada

no fundo dos oceanos e mares durante milhões de anos, sob

pressão das camadas de sedimentos que foram se depositando e

formando rochas sedimentares. O conjunto dos produtos

provenientes desta degradação, hidrocarbonetos e compostos

voláteis, misturados aos sedimentos e aos resíduos orgãnicos,

está contido na rocha-mãe; a partir daí o petróleo é expulso

sob efeito da compactação provocada pela sedimentação,

migrando para impregnar areias ou rochas mais porosas e mais

permeáveis,tais como arenitos ou calcários. Uma camada

impermeável, quando constitui uma “armadilha”, permite a

acumulação dos hidrocarbonetos, impedindo-os de escapar.

2. Jazidas

O petróleo é encontrado na natureza não como uma espécie de

rio subterrâneo ou camada líquida entre rochas sólidas. Ele

ocorre sempre impregnando rochas sedimentares, como os

arenitos. Como essas rochas são permeáveis, o óleo "migra"

através delas pelo interior da crosta terrestre. Se for

detido por rochas impermeáveis, acumula-se, formando então as

jazidas. Das jazidas conhecidas, as mais importantes estão no

Oriente Médio, Rússia e repúblicas do Cáucaso, Estados

Unidos, América Central e na região setentrional da América

do Sul.

3.Extração

O sistema de extração do petróleo varia de acordo com a

quantidade de gás acumulado na jazida. Se a quantidade de gás

for grande o suficiente, sua pressão pode expulsar por si

mesma o óleo, bastando uma tubulação que comunique o poço com

o exterior. Se a pressão for fraca ou nula, será preciso

ajuda de bombas de extração.

4.O refino

O petróleo bruto, tal como sai do poço, não tem aplicação

direta. Para utilizá-lo, é preciso fracioná-lo em seus

diversos componentes, processo que é chamado de refino ou

destilação fracionada. Para isso, aproveitam-se os diferentes

pontos de ebulição das substâncias que compõem o óleo,

separando-as para que sejam convertidas em produtos finais.

4a. Subprodutos mais importantes

O gás, uma das frações mais importantes obtidas na

destilação, é composto das substâncias com ponto de ebulição

entre –165° C e 30° C, como o metano, o etano, o propano e o

butano. O éter de petróleo tem ponto de ebulição entre 30° C

e 90° C e é formado por cadeias de cinco a sete carbonos. A

gasolina, um dos subprodutos mais conhecidos, tem ponto de

ebulição entre 30° C e 200° C, é formada de uma mistura de

hidrocarbonetos que possuem de cinco a 12 átomos de carbono.

Para obter querosene, o ponto de ebulição fica entre 175° C e

275° C. Óleos mais pesados, com cadeias carbonadas de 15 a 18

carbonos, apresentam uma temperatura de ebulição entre 175° C

e 400° C. As ceras, sólidas na temperatura ambiente, entram

em ebulição em torno de 350° C. No final do processo, resta o

alcatrão, o resíduo sólido.

4b. O processo de refino

O processo começa pela dessalinização do petróleo bruto (1)

em que são eliminados os sais minerais. Depois, o óleo é aquecido a 320° C em fornos de fogo direto (2) e passa para

as unidades de fracionamento, onde podem ocorrer até três

etapas diferentes. A etapa principal é realizada na coluna

atmosférica (3): o

petróleo aquecido é introduzido na

parteinferior da

coluna junto com vapor

de água para facilitar

a destilação. Desta

coluna surgem as

frações (4) ou

extrações laterais,

que ainda terão de ser

transformadas (5) para

obter os produtos

finais desejados. A maioria dos produtos é a seguir objetos

de tratamentos suplementares para melhorar sua qualidade: reforma catalítica, hidrodessulfuração. É obtida finalmente

toda uma série de produtodos que respondem as necessidades

dos consumidores: carburantes, gasolinas especiais,

combustíveis e produtos diversos.

5. Aplicações

Cerca de 90% do petróleo é utilizado com fins energéticos,

seja nas centrais termoelétricas, seja como combustível para

os meios de transporte ou fornos industriais. Dos 10%

restantes são extraídos os produtos que abastecerão as

indústrias – 60% das matérias-primas utilizadas na indústria

mundial vêm do petróleo.

Produção e consumo de

petróleo bruto (em toneladas), 1994

Produção

Consumo

Regiões com mais produção que consumo

Regiões com menos produção que consumo