APOSTILA RECARGA DE CARTUCHOS

INTRODUÇÃO

A recarga é um procedimento que deve ser feito com muito cuidado e atenção, depende diretamente das condições de uso de seu cartucho original.

Nesta apostila são apresentados os procedimentos de recarga para cerca de 99% dos cartuchos utilizados no mercado.

Você poderá utilizar estes procedimentos para economizar cerca de 90% do preço de um cartucho novo ou para vender cartuchos reciclados.

PROCEDIMENTOS INICIAIS IMPORTANTES:

1)Evite colocar as mãos sobre os contatos metálicos do cartucho, prevenindo seu mau funcionamento.

2)Não permita que o cartucho permaneça fora da impressora por longo período de tempo porque a tinta que ficou dentro dos bocais vai secar causando a obstrução do fluxo de tinta.  Usando o cartucho com tinta seca nos bocais pode danificá-los e tornar o cartucho inoperante. Caso seja inevitável, guarde em um local lacrado tipo um saco plástico que fecha com zipper.Não recarregue um cartucho que esteja sem uso por mais de 24h. O ideal é recarregar um cartucho que esteja em uso e que tenha começado a imprimir com tonalidade mais fraca, sinalizando que já está com baixo volume de tinta.

3)Não gaste tempo excessivamente longo recarregando seus cartuchos.

4)Não recoloque o cartucho na impressora se este apresentar sinais de gotejamento.

5)Não force a introdução de tinta no cartucho após a recarga do mesmo, pois isto certamente causará gotejamento.

6)Após a recarga do cartucho e antes de começar a utilizá-lo em seus trabalhos, imprima 1 barra preta e/ou 3 coloridas (ciano, amarelo e magenta) de acordo com a cor do cartucho.

7)Faça o procedimento de recarga com luvas e seringa sobre uma folha de jornal.

8)Verifique se os cartuchos estão com tinta ressequida, forçando a cabeça de impressão sobre um papel toalha. Caso o cartucho tenha tinta ressequida e não imprima apropriadamente depois de recarregado, e voce já processou a rotina de limpeza do cabeçote da sua impressora por 2 a 5 vezes, faça o procedimento abaixo para limpeza de tinta ressequida nos bocais de impressão do cartucho. Este procedimento não é o nosso padrão indicado para recarga, uma vez que os cartuchos a serem recarregados deverão estar em operação quando a tinta acabar:

  - Ponha 1 cm de água morna em um copo ou pires.

  - Deixe o bocal de impressão do cartucho na água, de molho, por uns 10 a 15 minutos. Se o cartucho esta fora da impressora por muito tempo, este processo pode requerer uma hora ou uma noite de molho.

  - Seque o cartucho e os bocais com uma toalha macia de papel ou de algodão.

  - Depois que o cartucho estiver limpo se assegure de que os bocais estejam completamente secos antes de recolocar na impressora.

  - Recarregue o cartucho e instale na sua impressora.

### CARTUCHOS CANON

##### CARTUCHOS COLORIDOS

#### CANON BC-05/06

###### CANON BC-21

###### CANON BCI-11

##### CARTUCHOS PRETOS

#### CANON BC-01/02

###### CANON BC-20

###### CANON BC-21

###### CANON BCI-10

CANON BCI-11

###### CANON BJ-600

###### CANON BX-3

### CARTUCHOS EPSON

##### CARTUCHOS COLORIDOS

##### CARTUCHOS PRETOS

- CARTUCHOS PRETOS

### CARTUCHOS HP

##### CARTUCHOS COLORIDOS

CARTUCHOS SÉRIE 300-600

CARTUCHOS SÉRIE 700-1200

##### CARTUCHOS PRETOS

CARTUCHOS SÉRIE 300-600

CARTUCHOS SÉRIE 700-1200

### CARTUCHOS LEXMARK

##### CARTUCHOS COLORIDOS

##### CARTUCHOS PRETOS

### CARTUCHOS XEROX

##### CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS

EXECUTE O PROGRAMA DA IMPRESSORA DE MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DE CABEÇOTE ATÉ A TINTA FICAR COM UMA COR MAIS FORTE E SEM FALHAS DE IMPRESSÃO. TESTE AS CORES DA IMPRESSORA COM FAIXAS (PRETO, MAGENTA, CIAN E AMARELO) OU UTILIZE O PROGRAMA DA IMPRESSORA DE TESTE DE IMPRESSÃO.

UM CARTUCHO PODERÁ SER RECARREGADO APROXIMADAMENTE ATÉ 5 VEZES, DEPOIS DISTO PODERÁ APRESENTAR FALHAS.

O CARTUCHO É UM COMPONENTE ELETROMECÂNICO E TEM VIDA ÚTIL VARIÁVEL, NÃO EXISTE POSSIBILIDADE DE RECARREGÁ-LO INDEFINIDAMENTE.

UM METÓDO BARATO, RÁPIDO E FUNCIONAL PARA DESENTUPIR A CABEÇA DE IMPRESSÃO É UTILIZAR O COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO DE UM INALADOR, JUNTAMENTE COM O NOSSO FLUÍDO DESENTUPIDOR, SEMPRE JOGANDO O FLUÍDO E O AR NO SENTIDO DO FLUXO DA TINTA NA CABEÇA DE IMPRESSÃO, OU SEJA DE DENTRO PARA FORA.

# Text boxes

OBSERVE NO CARTUCHO:

A ETIQUETA ADESIVA DO FABRICANTE.

OBSERVE NO CARTUCHO:

A ETIQUETA ADESIVA DO FABRICANTE.

OBSERVE NO CARTUCHO:

OS ORIFÍCIOS DE RECARGA

OBSERVE NO CARTUCHO:

A ETIQUETA ADESIVA DO FABRICANTE

OBSERVE NO CARTUCHO:

A ETIQUETA ADESIVA DO FABRICANTE.

OBSERVE NO CARTUCHO:

A ETIQUETA DO FABRICANTE.

OBSERVE NO CARTUCHO:

A ETIQUETA ADESIVA DO FABRICANTE

OBSERVE NO CARTUCHO:

A ETIQUETA ADESIVA DO FABRICANTE

VEDE O ORIFÍCIO UTILIZANDO O TAMPÃO DO CARTUCHO.

NÃO UTILIZE O CARTUCHO ANTES DO PRAZO DE 1 (UMA) HORA, NEM MESMO PARA AUTO-LIMPEZA.

INTRODUZA TODA A AGULHA DA SERINGA OU DO REFIL E INJETE LENTAMENTE A TINTA. CASO PERCEBA RESISTÊNCIA À ENTRADA DA TINTA, RECUE UM POUCO A AGULHA PARA ALIVIAR A PRESSÃO. AO PRIMEIRO SINAL DE AFLORAMENTO DA TINTA NO ORIFÍCIO DE ENTRADA, ENCERRE A RECARGA.

INTRODUZA UMA AGULHA NO ORIFÍCIO EXISTENTE NA BORDA DO TAMPÃO, ALAVANCANDO-O PARA FORA.

OBSERVE NO CARTUCHO:

O TAMPÃO QUE FICA NA LATERAL DO CARTUCHO.

OBSERVE NO CARTUCHO:

A ETIQUETA ADESIVA DO FABRICANTE.

INTRODUZA TODA A AGULHA DA SERINGA OU DO REFIL COM A COR ADEQUADA E INJETE LENTAMENTE A TINTA. CASO PERCEBA RESISTÊNCIA À ENTRADA DA TINTA, RECUE UM POUCO A AGULHA PARA ALIVIAR A PRESSÃO. AO PRIMEIRO SINAL DE AFLORAMENTO DA TINTA NO ORIFÍCIO DE ENTRADA, ENCERRE A RECARGA.

VEDE CADA UM DOS ORIFÍCIOS UTILIZANDO OS TAMPÕES DO CARTUCHO.

NÃO UTILIZE O CARTUCHO ANTES DO PRAZO DE 1 (UMA) HORA, NEM MESMO PARA AUTO-LIMPEZA.

UMA VEZ REMOVIDOS OS TAMPÕES INTRODUZA UM PALITO EM CADA ORIFÍCIO E VERIFIQUE A COR COM QUE FICOU MANCHADO O PALITO, ESTA COR  DEVERÁ SER A COR DA RECARGA.

ATENÇÃO: RECARREGUE UM ORIFÍCIO POR VEZ, IDENTIFICANDO SEMPRE A SUA COR, UMA COR TROCADA PODERÁ INUTILIZAR O CARTUCHO.

OBSERVE NO CARTUCHO:

OS TAMPÕES QUE VEDAM OS ORIFÍCIOS DE ENTRADA DE TINTA.

INTRODUZA UMA AGULHA NO ORIFÍCIO  EXISTENTE NA BORDA DO TAMPÃO, ALAVANCANDO-O PARA FORA. FAÇA ISSO EM CADA UM DOS TAMPÕES.

OBSERVE NO CARTUCHO:

A ETIQUETA ADESIVA DO FABRICANTE

OBSERVE NO CARTUCHO:

A ETIQUETA ADESIVA DO FABRICANTE

OBSERVE NO CARTUCHO:

AS SAÍDAS DE TINTAS

ESPONJAS DE TINTAS

SEQUE COM PAPEL TOALHA AS SAÍDAS DE TINTAS DO CARTUCHO.

APLIQUE UMA FITA ADESIVA NOS ORIFÍCIOS DE SAÍDA DE TINTAS, VEDANDO-OS COMPLETAMENTE.

REMOVA A ETIQUETA ADESIVA DO FABRICANTE. MEMORIZE O LOCAL DE CARGA DE CADA COR.

COM O AUXÍLIO DE UMA TESOURA PONTIAGUDA, FAÇA TRÊS PEQUENOS FUROS UTILIZANDO COMO REFERÊNCIA AS MARCAS DE CADA COR DA TAMPA DO CARTUCHO.

INTRODUZA TOTALMENTE A AGULHA DA SERINGA OU REFIL EM CADA COMPARTIMENTO DE ESPONJA COM A COR CORRESPONDENTE NOS ORIFÍCIOS DA TAMPA E RECARREGUE O CARTUCHO COM UM MÁXIMO DE 90% DO TOTAL DE VOLUME DO CARTUCHO. CASO SINTA RESISTÊNCIA À CARGA, RECUE UM POUCO A SERINGA ALIVIANDO A PRESSÃO. LAVE A SERINGA E A AGULHA ANTES DE RECARREGAR UMA NOVA COR.

APÓS A RECARGA, APLIQUE FITA ADESIVA VEDANDO A SUPERFÍCIE DO CARTUCHO. ATENÇÃO PARA NÃO VEDAR OS RESPIRADOUROS DO CARTUCHO.

COLOQUE O CARTUCHO NA IMPRESSORA E NÃO UTILIZE-O ANTES DO PRAZO DE 1 (UMA) HORA, NEM MESMO PARA AUTO-LIMPEZA.

OBSERVE NO CARTUCHO:

A ETIQUETA ADESIVA DO FABRICANTE

OBSERVE NO CARTUCHO:

A SAÍDA DE TINTA

ESPONJA DE TINTA

SEQUE COM PAPEL TOALHA A SAÍDA DE TINTA DO CARTUCHO.

APLIQUE UMA FITA ADESIVA NO ORIFÍCIO DE SAÍDA DE TINTA, VEDANDO-O COMPLETAMENTE.

REMOVA A ETIQUETA ADESIVA DO FABRICANTE.

INTRODUZA TOTALMENTE A AGULHA DA SERINGA OU REFIL NO ORIFÍCIO DE BAIXO E RECARREGUE O CARTUCHO GRADUALMENTE. CASO SINTA RESISTÊNCIA À CARGA, RECUE UM POUCO A SERINGA ALIVIANDO A PRESSÃO. LAVE A SERINGA E A AGULHA ANTES DE RECARREGAR UMA NOVA COR.

APÓS A RECARGA, APLIQUE FITA ADESIVA VEDANDO A SUPERFÍCIE DO CARTUCHO. ATENÇÃO PARA NÃO VEDAR OS RESPIRADOUROS DO CARTUCHO.

COLOQUE O CARTUCHO NA IMPRESSORA E NÃO UTILIZE-O ANTES DO PRAZO DE 1 (UMA) HORA, NEM MESMO PARA AUTO-LIMPEZA.

INTRODUZA TOTALMENTE A AGULHA DA SERINGA OU REFIL NO ORIFÍCIO DE CIMA E RECARREGUE O CARTUCHO GRADUALMENTE. CASO SINTA RESISTÊNCIA À CARGA, RECUE UM POUCO A SERINGA ALIVIANDO A PRESSÃO. LAVE A SERINGA E A AGULHA ANTES DE RECARREGAR UMA NOVA COR.

OBSERVE NO CARTUCHO:

A ETIQUETA ADESIVA DO FABRICANTE

LIMPE A CABEÇA DE IMPRESSÃO COM PAPEL TOALHA LEVEMENTE UMEDECIDO COM O FLUÍDO DESENTUPIDOR. VEDE-A COM FITA ADESIVA.

COM CUIDADO, USE UM ESTILETE E FORCE A ABERTURA DA TAMPA DO CARTUCHO DE TINTAS.

INTRODUZA TOTALMENTE A AGULHA DA SERINGA  EM CADA COMPARTIMENTO DE ESPONJA COM A COR CORRESPONDENTE, INJETANDO AS TINTAS GRADUALMENTE. CASO SINTA RESISTÊNCIA À CARGA, RECUE UM POUCO A SERINGA ALIVIANDO A PRESSÃO. CONTINUE INJETANDO ATÉ QUE A TINTA AFLORE NA SUPERFÍCIE DO CARTUCHO.

REMOVA A FITA ADESIVA DA CABEÇA DE IMPRESSÃO E LIMPE-A COM PAPEL TOALHA LEVEMENTE UMEDECIDO COM O FLUÍDO DESENTUPIDOR.

RECOLOQUE A TAMPA E PRENDA-A COM FITA ADESIVA.

NÃO UTILIZE O CARTUCHO ANTES DO PRAZO DE 1 (UMA) HORA, NEM MESMO PARA AUTO-LIMPEZA.

OBSERVE NO CARTUCHO:

A ETIQUETA ADESIVA DO FABRICANTE

LIMPE A CABEÇA DE IMPRESSÃO COM PAPEL TOALHA LEVEMENTE UMEDECIDO COM O FLUÍDO DESENTUPIDOR.

VEDE-A COM FITA ADESIVA.

OBSERVE NO CARTUCHO:

A VÁLVULA E VEDE-A COM FITA ADESIVA.

OBSERVE NO CARTUCHO:

UMA MARCAÇÃO IDENTIFICADA NA FOTO E FURE-O NESTE LOCAL COM UMA TESOURA PONTIAGUDA, FURE APENAS O SUFICIENTE PARA A PASSAGEM DA AGULHA DA SERINGA E VEDE O ORIFÍCIO DA TAMPA MUITO BEM VEDADO.

NÃO INTRODUZA TOTALMENTE A AGULHA DA SERINGA OU DO REFIL E INJETE A TINTA DE FORMA GRADUAL.

ATENÇÃO: INTRODUZA SOMENTE A PONTA DA AGULHA, CASO CONTRÁRIO PODERÁ DANIFICAR O CARTUCHO.

VEDE COM FITA ADESIVA O ORIFÍCIO DE RECARGA PARA NÃO ENTRAR AR.

COLOQUE UMA FITA ADESIVA PASSANDO DE LADO A LADO DO CARTUCHO.

REMOVA A FITA ADESIVA DA TAMPA SUPERIOR E DA CABEÇA DE IMPRESSÃO, DEIXANDO APENAS A VEDAÇÃO DA VÁLVULA.

DEIXE O CARTUCHO SOBRE UMAS FOLHAS DE JORNAL, ATÉ QUE NÃO HAJA MAIS GOTEJAMENTO, INDICANDO QUE HOUVE EQUILÍBRIO DA PRESSÃO NO CARTUCHO.

LIMPE A CABEÇA DE IMPRESSÃO, NÃO REMOVA A FITA ADESIVA DA VÁLVULA REGULADORA.

RECOLOQUE O CARTUCHO NA IMPRESSORA E IMPRIMA UMA BARRA PRETA DE 10x10 CM, ATÉ NORMALIZAR A IMPRESSÃO.

QUANDO O CARTUCHO VOLTAR A FALHAR, RETIRE A FITA ADESIVA NA VÁLVULA REGULADORA E RECOLOQUE-O NA IMPRESSORA, TRABALHANDO NORMALMENTE.

OBSERVE NO CARTUCHO:

A ETIQUETA ADESIVA DO FABRICANTE

LIMPE A CABEÇA DE IMPRESSÃO COM PAPEL TOALHA LEVEMENTE UMEDECIDO COM O FLUÍDO DESENTUPIDOR. VEDE-A COM FITA ADESIVA.

OBSERVE NO CARTUCHO:

## A POSIÇÃO DOS ORIFÍCIOS DE TINTA.

## COM UMA PONTA SECA, EMPURRE CADA UMA DAS VEDAÇÕES DE TINTA PARA DENTRO DO CARTUCHO.

## INTRODUZA UM PALITO EM CADA ORIFÍCIO DE TINTA, OBSERVE COM QUE COR O PALITO FICOU SUJO, ESTÁ DEVERÁ SER A COR DE RECARGA.

INTRODUZA TOTALMENTE A AGULHA DA SERINGA  EM CADA COMPARTIMENTO DE ESPONJA COM A COR CORRESPONDENTE, INJETANDO AS TINTAS GRADUALMENTE. NÃO TROQUE AS CORES IDENTIFICADAS NO PROCEDIMENTO ANTERIOR PARA NÃO DANIFICAR O CARTUCHO. CASO SINTA RESISTÊNCIA À CARGA, RECUE UM POUCO A SERINGA ALIVIANDO A PRESSÃO. CONTINUE INJETANDO ATÉ QUE A TINTA AFLORE NA SUPERFÍCIE DO CARTUCHO.

REMOVA A FITA ADESIVA DA CABEÇA DE IMPRESSÃO E LIMPE-A COM PAPEL TOALHA LEVEMENTE UMEDECIDO COM O FLUÍDO DESENTUPIDOR.

NÃO UTILIZE O CARTUCHO ANTES DO PRAZO DE 1 (UMA) HORA, NEM MESMO PARA AUTO-LIMPEZA.

OBSERVE NO CARTUCHO:

A ETIQUETA ADESIVA DO FABRICANTE

OBSERVE NO CARTUCHO:

O POSICIONAMENTO DA CABEÇA DE IMPRESSÃO E DO TAMPÃO DE TINTA.

LIMPE A CABEÇA DE IMPRESSÃO COM PAPEL TOALHA LEVEMENTE UMEDECIDO COM O FLUÍDO DESENTUPIDOR.

COM O AUXÍLIO DE UM ESTILETE, REMOVA O SELO DO TAMPÃO.

COM UMA PONTA SECA, EMPURE A ESFERA PARA DENTRO DO CARTUCHO.

INTRODUZA TOTALMENTE A AGULHA DA SERINGA OU DO REFIL E INJETE A TINTA DE FORMA GRADUAL.

PRESSIONE CONTINUAMENTE AS LATERAIS DO CARTUCHO ATÉ A TINTA CHEGAR A SUPERFÍCIE.

MANTENHA PRESSIONADA AS  LATERAIS  DO CARTUCHO E VEDE O ORIFÍCIO DE RECARGA COM TAMPÕES DE BORRACHA OU PLÁSTICO.

VEDE COM FITA ADESIVA O ORIFÍCIO DE RECARGA PARA NÃO ENTRAR AR.

RECOLOQUE O CARTUCHO NA IMPRESSORA E IMPRIMA UMA BARRA PRETA DE 10x10 CM, ATÉ NORMALIZAR A IMPRESSÃO.

OBSERVE NO CARTUCHO:

A ETIQUETA ADESIVA DO FABRICANTE

LIMPE A CABEÇA DE IMPRESSÃO COM PAPEL TOALHA LEVEMENTE UMEDECIDO COM O FLUÍDO DESENTUPIDOR.

VEDE-A COM FITA ADESIVA.

COM CUIDADO, USE UM ESTILETE E FORCE A ABERTURA DA TAMPA DO CARTUCHO DE TINTAS.

INTRODUZA TOTALMENTE A AGULHA DA SERINGA  EM CADA COMPARTIMENTO DE ESPONJA COM A COR CORRESPONDENTE, INJETANDO AS TINTAS GRADUALMENTE. CASO SINTA RESISTÊNCIA À CARGA, RECUE UM POUCO A SERINGA ALIVIANDO A PRESSÃO. CONTINUE INJETANDO ATÉ QUE A TINTA AFLORE NA SUPERFÍCIE DO CARTUCHO.

REMOVA A FITA ADESIVA DA CABEÇA DE IMPRESSÃO E LIMPE-A COM PAPEL TOALHA LEVEMENTE UMEDECIDO COM O FLUÍDO DESENTUPIDOR. RECOLOQUE A TAMPA E PRENDA-A COM FITA ADESIVA.

NÃO UTILIZE O CARTUCHO ANTES DO PRAZO DE 1 (UMA) HORA, NEM MESMO PARA AUTO-LIMPEZA.

OBSERVE NO CARTUCHO:

A ETIQUETA ADESIVA DO FABRICANTE

LIMPE A CABEÇA DE IMPRESSÃO COM PAPEL TOALHA LEVEMENTE UMEDECIDO COM O FLUÍDO DESENTUPIDOR.

VEDE-A COM FITA ADESIVA.

COM O AUXÍLIO DE UMA TESOURA PONTIAGUDA, ALARGUE O ORIFÍCIO DE TINTA O SUFICIENTE PARA INTRODUZIR A AGULHA DA SERINGA.

INTRODUZA TOTALMENTE A AGULHA DA SERINGA OU REFIL NO ORIFÍCIO DE TINTA E RECARREGUE O CARTUCHO GRADUALMENTE. CASO SINTA RESISTÊNCIA À CARGA, RECUE UM POUCO A SERINGA ALIVIANDO A PRESSÃO. CONTINUE INJETANDO ATÉ QUE A TINTA AFLORE NO ORIFÍCIO DO CARTUCHO.

REMOVA A FITA ADESIVA DA CABEÇA DE IMPRESSÃO E LIMPE-A COM PAPEL TOALHA LEVEMENTE UMEDECIDO COM FLUÍDO DESENTUPIDOR.

NÃO UTILIZE O CARTUCHO ANTES DO PRAZO DE 1 (UMA) HORA, NEM MESMO PARA AUTO-LIMPEZA.

OBSERVE NO CARTUCHO:

A ETIQUETA ADESIVA DO FABRICANTE

OBSERVE NO CARTUCHO:

A MARCA DO DEPÓSITO DE TINTA E A SAÍDA DE TINTA DA ESPONJA.

VEDE O ORIFÍCIO COM UMA FITA ADESIVA, PASSE A PONTA DA UNHA PARA FIRMAR A VEDAÇÃO.

COM O AUXÍLIO DE UMA TESOURA PONTIAGUDA, ALARGUE O ORIFÍCIO DE TINTA O SUFICIENTE PARA INTRODUZIR A AGULHA DA SERINGA.

CASO SEU CARTUCHO TENHA UMA ESFERA AO INVÉS DE UMA MARCA, EMPURRE-A PARA DENTRO COM O AUXÍLIO DE UMA PONTA SECA.

INTRODUZA TOTALMENTE A AGULHA DA SERINGA E INJETE A TINTA DE FORMA GRADUAL.

VEDE O ORIFÍCIO COM UMA FITA ADESIVA, PASSE A PONTA DA UNHA PARA FIRMAR A VEDAÇÃO.

RETIRE A FITA ADESIVA DA SAÍDA DE TINTA DA ESPONJA E GOTEJE TINTA SOBRE A ALMOFADA DA ESPONJA.

GOTEJE A TINTA SOBRE O ORIFÍCIO DA COR CORRESPONDENTE, TOMANDO CUIDADO PARA NÃO RESPINGAR NAS OUTRAS CORES.

CARREGUE SEMPRE TODAS AS CORES, MAS LEMBRE-SE QUE EXISTE VARIAÇÃO NA QUANTIDADE DE TINTA PARA CADA COR USADA.

PONHA O CARTUCHO DE VOLTA NA MÁQUINA E DEIXE DESCANSAR POR 1 (UMA) HORA.

GOTEJE A TINTA SOBRE O ORIFÍCIO DA COR CORRESPONDENTE, TOMANDO CUIDADO PARA NÃO RESPINGAR NAS OUTRAS CORES.

CARREGUE SEMPRE TODAS AS CORES, MAS LEMBRE-SE QUE EXISTE VARIAÇÃO NA QUANTIDADE DE TINTA PARA CADA COR USADA.

PONHA O CARTUCHO DE VOLTA NA MÁQUINA E DEIXE DESCANSAR POR 1 (UMA) HORA.

OBSERVE NO CARTUCHO:

A ETIQUETA ADESIVA DO FABRICANTE

OBSERVE NO CARTUCHO:

O TAMPÃO QUE VEDA O ORIFÍCIO DE ENTRADA DE TINTA.

INTRODUZA UMA AGULHA DE PONTA FINA NO ORIFÍCIO EXISTENTE NA BORDA DO TAMPÃO, ALAVANCANDO-O PARA FORA.

COLOQUE TODA A AGULHA DA SERINGA DE RECARGA NO ORIFÍCIO, CASO PERSEBA RESISTÊNCIA À ENTRADA DE TINTA, RECUE UM POUCO A AGULHA PARA ALIVIAR A PRESSÃO.

RECOLOQUE O TAMPÃO, COLOQUE O CARTUCHO NA MÁQUINA E DEIXE DESCANSAR POR 15 (QUINZE MINUTOS).

VIRE O CARTUCHO DE CABEÇA PARA BAIXO E GOTEJE A TINTA SOBRE A ALMOFADA PRETA.

NÃO INTRODUZA A AGULHA NA ALMOFADA!

QUANDO A ABSORÇÃO DA TINTA PELA ALMOFADA DE RECARGA SE TORNAR MUITO LENTA, ENCERRE-A.

NÃO INTRODUZA A AGULHA NA ALMOFADA!

VIRE O CARTUCHO DE CABEÇA PARA BAIXO E GOTEJE A TINTA SOBRE A ALMOFADA PRETA.

QUANDO A ABSORÇÃO DA TINTA PELA ALMOFADA DE RECARGA SE TORNAR MUITO LENTA, ENCERRE-A.

COLOQUE O CARTUCHO DE VOLTA NA MÁQUINA E DEIXE DESCANSAR POR 1(UMA) HORA.

NÃO INTRODUZA A AGULHA NA ALMOFADA!

VIRE O CARTUCHO DE CABEÇA PARA BAIXO E GOTEJE A TINTA SOBRE A ALMOFADA PRETA.

QUANDO A ABSORÇÃO DA TINTA PELA ALMOFADA DE RECARGA SE TORNAR MUITO LENTA, ENCERRE-A.

COLOQUE O CARTUCHO DE VOLTA NA MÁQUINA E DEIXE DESCANSAR POR 1(UMA) HORA.

VEDE A ESPONJA DE SAÍDA DE TINTA COM FITA ADESIVA.

COM O AUXÍLIO DE UMA PONTA SECA EMPURRE A ESFERA PARA DENTRO DO CARTUCHO.

APLIQUE A TINTA ATÉ O ENCHIMENTO TOTAL DO COMPARTIMENTO.

COLOQUE FITA ADESIVA PARA VEDAR O ORIFÍCIO DE ENTRADA, AO PERCEBER NO CARTUCHO UMA DISTRIBUIÇÃO HOMOGÊNEA ENCERRE A RECARGA.

RECOLOQUE O CARTUCHO NA MÁQUINA E AGUARDE POR 20 (VINTE) MINUTOS.

COM UMA PONTA SECA, EMPURRE A ESFERA DENTRO DO CARTUCHO.

INTRODUZA A AGULHA DA SERINGA DE RECARGA DENTRO DO CARTUCHO E GRADUALMENTE INJETE A TINTA. AO COMPLETAR O NÍVEL ENCERRE A RECARGA.

VEDE O ORIFÍCIO COM UMA FITA ADESIVA, PASSE A PONTA DA UNHA PARA FIRMAR A VEDAÇÃO.

PONHA O CARTUCHO DE VOLTA NA MÁQUINA E DEIXE-O DESCANSAR POR 1(UMA) HORA.